## Slide 1
ROBOTKONKURRENCE
Raspberry Pi • Python • IR-sensorer
BYG
Saml robotten og tilslut delene.
PROGRAMMÉR
Få robotten til at følge banen.
KONKURRÉR
3 omgange – mål tiden.

## Slide 2
Dagens mål
Når vi er færdige, har I arbejdet med hele processen fra bygning til konkurrence.
• Bygge en robot med Raspberry Pi
• Styre 2 DC-motorer
• Bruge IR-sensorer til at registrere banen
• Programmere robotten i Python
• Teste, fejlfinde og forbedre robotten
• Måle og registrere omgangstider
2

## Slide 3
Hvad skal robotten kunne?
IR-sensorer
Raspberry Pi
Motorstyring
2 DC-motorer
Sort tape → sensor registrerer banen → Raspberry Pi beslutter → motorerne justerer retningen
3

## Slide 4
Line follower – den grundlæggende idé
Sensorerne skal kunne registrere forskellen mellem banen og gulvet.
Venstre sensor
Højre sensor
Hvidt gulv
Sensoren registrerer ikke sort tape.
Sort tape
Sensoren registrerer banen.
Målet
Robotten bliver på banen.
4

## Slide 5
Trin 1 – Byg robotten
Start med hardware. Test først, når forbindelserne er på plads.
1
Monter motorer og hjul
2
Tilslut motorstyring
3
Tilslut IR-sensor(er)
4
Tilslut Raspberry Pi
5
Tilslut batteri/strøm
6
Tjek alle forbindelser
5

## Slide 6
Trin 2 – Test motorerne
Test én funktion ad gangen.
Frem
Kan begge motorer køre frem?
Tilbage
Kan begge motorer køre tilbage?
Individuelt
Kan venstre og højre motor styres separat?
Hvis motorerne ikke virker: STOP og find fejlen, før I går videre.
6

## Slide 7
Trin 3 – Test sensorerne
Kan sensorerne registrere den sorte bane?
Test på hvidt
Placer sensoren over gulvet. Hvilken værdi får I?
Test på sort
Placer sensoren over tapen. Hvilken værdi får I?
Sammenlign
Er der tydelig forskel på sort og hvid?
Tip: Find sensorværdierne først – derefter kan programmet reagere på dem.
7

## Slide 8
Trin 4 – Programmér robotten
Tænk i beslutninger: sensor → handling.
HVIS venstre sensor registrerer banen: justér mod højre ELLERS HVIS højre sensor registrerer banen: justér mod venstre ELLERS: kør frem
Den konkrete Python-kode afhænger af jeres hardware og sensoropsætning.
8

## Slide 9
Trin 5 – Test, fejlfind og forbedr
En god robot bliver til gennem flere testkørsler.
TEST
Kør robotten på banen.
MÅL
Notér omgangstid og fejl.
ÆNDR
Justér programmet eller robotten.
TEST IGEN
Se om ændringen hjælper.
Byg → Test → Mål → Ændr → Test igen
9

## Slide 10
Registrér jeres resultater
Brug resultaterne til at forbedre robotten.
Test
Omgangstid
Forlod banen
1
____ s
____ gange
2
____ s
____ gange
3
____ s
____ gange
4
____ s
____ gange
10

## Slide 11
🏁 KONKURRENCEN
3 OMGANGE
Hver robot gennemfører 3 omgange.
BLIV PÅ BANEN
Forlader robotten banen, er det forfra.
MÅL TIDEN
Registrér tiden og sammenlign resultater.
Hvem får den hurtigste gennemførsel?
11

## Slide 12
Inden I starter
Brug denne tjekliste ved bordet.
• ☐ Robotten er bygget
• ☐ Motorerne er testet
• ☐ Sensorerne registrerer banen
• ☐ Programmet kan køre robotten
• ☐ I har testet flere gange
• ☐ I registrerer jeres resultater
Når alt er klar: TESTKØRSEL → KONKURRENCE
12