## Slide 1
IoT
Kan I bygge et system, der mærker verden – og viser data live?
Raspberry Pi → MQTT → Azure → Grafana
LIVE DATA
Én sensorværdi. Hele vejen til et dashboard.
Raspberry Pi
MQTT
Azure
Grafana
Spørgsmål til holdet: “Hvordan tror I, 23,7 °C ender på skærmen?”
IoT-lab • Raspberry Pi → MQTT → Azure → Grafana
01

## Slide 2
Det starter med én måling
Følg én enkelt datapakke gennem hele systemet
23.7 °C
sensorværdi
{"temp": 23.7}
JSON
publish()
MQTT
IoT Hub
Azure
query
KQL / data
23.7 °C
Grafana
Det spændende er ikke tallet.
Det spændende er, at I selv bygger hele rejsen.
IoT-lab • Raspberry Pi → MQTT → Azure → Grafana
02

## Slide 3
Det er dét, I skal bygge
Et end-to-end IoT-system – lag for lag
Raspberry Pi
sensor / simulator Python
MQTT
publish / subscribe telemetri
Azure IoT Hub
device → cloud TLS / identity
Data
ADX KQL
Grafana
dashboard indsigt
Fysisk verden
→
Netværk
→
Cloud
→
Data
→
Beslutning / indsigt
IoT-lab • Raspberry Pi → MQTT → Azure → Grafana
03

## Slide 4
Hvor findes IoT i virkeligheden?
Det samme mønster går igen – bare med andre sensorer og data
🏭
Industri
maskiner, vibrationer, energiforbrug
🚚
Transport
position, temperatur, vedligehold
🏠
Smart home
lys, varme, bevægelse
⚡
Energi
forbrug, produktion, netværksbelastning
I dag: temperatur og fugtighed. Senere: hvad som helst, der kan måles.
IoT-lab • Raspberry Pi → MQTT → Azure → Grafana
04

## Slide 5
MQTT: små beskeder, stor effekt
Publish / subscribe gør devices løst koblede
PUBLISHER
Raspberry Pi
Sender:
23.7 °C
topic: iot/rpi-01/telemetry
MQTT BROKER
“Postkontoret”
modtager → router → leverer
SUBSCRIBER
Azure / app
lytter på:
iot/rpi-01/telemetry
Samme data kan bruges af flere modtagere.
IoT-lab • Raspberry Pi → MQTT → Azure → Grafana
05

## Slide 6
Hvad hvis 1 Raspberry Pi bliver til 10.000?
Her bliver IoT interessant: identitet, sikkerhed, skala og drift
1 device
nemt at overskue
Azure IoT Hub
samler devices
100 → 1.000 → 10.000+
●
Identitet
Hvem er device?
●
Sikkerhed
Hvem må sende?
●
Skala
Hvordan håndterer vi mange?
●
Drift
Hvad gør vi, når noget fejler?
IoT-lab • Raspberry Pi → MQTT → Azure → Grafana
06

## Slide 7
Data er først interessante, når vi kan se dem
Sådan kan jeres slutprodukt se ud
IoT-lab • Raspberry Pi → MQTT → Azure → Grafana
07

## Slide 8
I bygger det lag for lag
Ingen grund til at forstå hele stacken på én gang
1
Hardware
Raspberry Pi + sensor/simulator
2
Netværk
MQTT + topics + forbindelser
3
Cloud
Azure IoT Hub + device identity
4
Data
ADX + KQL + struktur
5
Visualisering
Grafana + dashboard
Ét lag → test → næste lag
IoT-lab • Raspberry Pi → MQTT → Azure → Grafana
08

## Slide 9
Det bliver ikke bare copy/paste
Når grundsystemet virker, begynder den sjove del
01
Find gennemsnittet
Hvad er temperaturen over 10 min?
02
Lav en alarm
Hvornår skal dashboardet reagere?
03
Byg dit eget panel
Hvilke data vil du vise?
04
Tilføj en rigtig sensor
Kan I erstatte simulatoren?
05
Tænk som en driftstekniker
Hvad sker der, hvis forbindelsen ryger?
IoT-lab • Raspberry Pi → MQTT → Azure → Grafana
09

## Slide 10
Fejl er en del af systemet
Det er ikke et nederlag – det er dér, I lærer at debugge
Pi
Wi‑Fi
MQTT
Azure
Data
Grafana
Når grafen er tom, spørger vi:
“Hvor i kæden stoppede datapakken?”
Det er præcis den tankegang, rigtige IoT-systemer kræver.
IoT-lab • Raspberry Pi → MQTT → Azure → Grafana
10

## Slide 11
Hvad lærer I faktisk?
Det her er mere end “at få en sensor til at virke”
●
Hardware
arbejde med Raspberry Pi og sensorer
●
Netværk
MQTT, topics, payloads og forbindelser
●
Cloud
device identity og cloud services
●
Data
struktur, queries og tidsserier
●
Visualisering
dashboards, trends og alarmer
●
Systemtænkning
følg data hele vejen gennem en pipeline
Målet: kunne forklare og fejlfinde hele datarejsen.
IoT-lab • Raspberry Pi → MQTT → Azure → Grafana
11

## Slide 12
MISSIONEN
Byg et IoT-system, der virker fra ende til ende.
Når I er færdige, skal I kunne:
✓
måle eller simulere en værdi
✓
sende den over MQTT
✓
få den ind i Azure
✓
forespørge på data
✓
vise den live i Grafana
FROM
23.7 °C
TO
LIVE
Raspberry Pi → MQTT → Azure → Grafana
LET'S BUILD
IoT-lab • Raspberry Pi → MQTT → Azure → Grafana
12